Компьютерные сети
Сетевой уровень. Часть 2
Бесклассовая маршрутизация, маски подсетей переменной длины (CIDR/VLSM). Динамическая маршрутизация. Протокол DHCP

---
Вопросы к аудитории
Вопросы к аудитории
1. Проверка домашних работ.
2. Есть ли проблемы?

---
План урока
План урока
- Бесклассовая адресация.
- Динамическая маршрутизация на примере
  RIP2.
- DHCP.

---
Классификация
протоколов
Классификация
протоколов
виртуальный канал
area 2
AS
C
area 1
F
area 3
A
E
D
PC1
G
B
PC2
H
Протоколы маршрутизации:
Interior Routing Protocols (внутри AS)
  - RIP, RIP2 (Routing Information Protocol)
  - OSPF (Open Shortest Path First)
  - (IS-IS, IGRP, EIGRP и д.р.)
- Exterior Routing Protocols (между AS)
  - EGP (Exterior Gateway Protocol)
  - BGP (Border Gateway Protocol)
AS – автономной системой называют область IP-сетей и роутеров, управляемых одним или несколькими операторами (RFC 1930).

---
Практика!
Практика!

---
Практическое задание
Практическое задание
Работа в PT.
Объедините предложенные в файле сети с помощью динамической маршрутизации.
Настроить на маршрутизаторах DHCP-сервер.

---
Вопросы?
Вопросы?
На следующем занятии…
Углубленное изучение сетевых технологий. Часть 1